产品名称：128路24盘位网络录像机

产品型号：NVR9002-12824EX

产品概述：

1. 可接驳符合ONVIF标准的所有主流厂商的网络摄像机；

2. 支持GB28181协议、ONVIF协议接入平台；

3. 支持AEeye云服务，可一键配置上网；

4. 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；

5. 无需IPC支持可实现越界、进入区域、离开区域、区域入侵功能；

6. 无需IPC支持可实现物品遗留、物品拿取、目标计数、虚拟警戒线功能；

7. 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览。

8. 自带24个SATA+1个eSATA硬盘接口

产品特点：

■支持24HDD，支持硬盘热插拔，支持RAID0、RAID1、RAID5等

■支持i8S超级协议，即插即用。颠覆传统，IPC不需要IP

■可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机

■支持ONVIF对外通道，可直接与国际标准ONVIF协议平台对接

■支持GB28181标准通信协议

■支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放

■支持H.265、H.264 编码前端自适应接入

■支持2个HDMI和2个VGA异源输出，支持4K高清分辨率输出

■全新的 UI 操作界面，支持一键开启录像功能

■支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能

■支持双密码校验回放、备份

■支持车牌检索功能，检索符合条件的车牌图片，并关联录像回放

■支持人脸检索功能，检索符合条件的人脸图片，并关联录像回放

■支持回放时移动侦测数据筛选，支持视频摘要回放功能

■支持分时段回放功能，将录像分配至多个窗口进行异步分时回放

■支持智能搜索、回放及备份功能

■支持智能通道分组

■支持在预览画面下即时回放功能，且不影响其他通道预览

■支持最大16 路1080p 同步回放及多路同步倒放

■支持图片多路播放，支持缩略图播放

■支持 32、64、128、256 等超高倍速回放

技术参数：

| 产品型号 | NVR9002-12824EX |
| --- | --- |
| 参数大类 | 参数小类 | 参数值 |
| 视音频输入 | 网络视频输入 | 128路网络压缩视频输入（兼容4K含4K以下的分辨率） |
|  | 视频接入带宽 | 640M |
|  | 音频输入 | IPC复合音频输入 |
| 视音频输出 | HDMI/输出 | 2路HDMI，2路VGA,分辨率：3840×2160/30Hz，1920×1080/60Hz |
|  | 音频输出 | 1路RCA |
| 视音频编解码 | 视频格式 | H.265/H.264 /MJPEG |
|  | 录像分辨率 | 12M/8M/5M/3M/1080P/720P |
|  | 解码回放 | 最大支持16路1080P回放 |
| 录像管理 | 录像模式 | 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、 |
|  |  | 报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像 |
|  | 回放模式 | 即时回放、常规回放、事件回放、外部文件回放、日志回放 |
|  | 备份模式 | 常规备份、事件备份、录像剪辑备份 |
| 硬盘驱动器 | 硬盘接口 | 24个SATA+1个eSATA硬盘接口 |
|  | 最大容量 | 每个接口支持容量最大6TB的硬盘 |
| 外部接口 | 网络接口 | 2个，RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 |
|  | USB接口 | 3个，2个USB2.0接口前置，1个USB3.0 接口后置 |
|  | 串行接口 | 全双工标准RS-485接口 |
|  | 报警输入 | 16路报警输入、低电平有效，绿色接线柱接口 |
|  | 报警输出 | 16路报警输出，继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC可编程 |
| 网络管理 | 网络协议 | ONVIF2.4、IPV4、UPNP、NTP、SADP、PPPOE、DHCP等 |
| 其他 | 电源规格 | ATX110-220V 400W 50-60Hz |
|  | 产品功耗 | ≤50W（不含硬盘） |
|  | 工作温度 | -10℃～+55℃ |
|  | 工作湿度 | 10％～90％ |
|  | 产品尺寸 | 431.5mm×600mm×177.5毫米 |
|  | 包装尺寸 | 720mmX545mmX280毫米 |
|  | 产品重量 | 23KG【不含硬盘】 |
|  | 周转箱尺寸 | 752X577X312毫米 |
|  | 安装方式 | 台式安装 |