产品名称：64路9盘位网络录像机

产品型号：NVR6001-6409EX

产品概述：

1. 支持H.265，支持64路4K，支持i8S超级协议，即插即用；

2. 支持标准ONVIF协议，支持Highprofile S，Highprofile G；

3. 支持市场主流IPC私有协议，可实现移动侦测等高阶功能；

4. 支持ONVIF对外通道，可与国际标准ONVIF协议平台对接；

5. 支持GB28181，支持上海地标等国内主流平台的接入；

6. 支持多种P2P云服务，支持AEeye P2P，goolink P2P等；

主要功能：

1、可拖动树状菜单，人机对话更直接，设置参数更加方便；
2、鼠标滚轴可实现15倍电子放大，放大的图像可随意拖动（预览、回放）；
3、即时抓图，即抓即看；并在硬盘中设立独立区域保存抓图；
4、录像回放用时间柱显示，录像类型用颜色表示，查询录像非常方便快捷；
5、录像备份可根据时间发生的时间及长短来备份，备份可精确到秒（备份精准）；
6、U盘备份的文件可直接在主机上回放查询，为回放备份文件提供更多的便利；
7、标准的分辨率，可根据显示设备调整分辨率，充分发挥显示器的图像效果；
8、硬盘顺序写法，从零磁道开始写入数据，能提升硬盘效率2.5倍。

特色功能：

■支持Highprofile S，Highprofile G；

■支持标准ONVIF协议，并能支持最新onvif协议的预览、回放，报警功能等。

■支持H.265，支持64路4K及以下摄像机接入，支持i8S超级协议，即插即用；

■支持ONVIF对外通道，可直接与东方网力平台等国际标准ONVIF协议平台对接；

■支持GB28181标准通信协议，支持申广平台（上海地标）和支持神州鹰平台等国内主流平台的接入；

■支持多种P2P云服务，支持AEeye P2P，goolink P2P，大拿danale P2P，TUTK P2P等；

■支持NVR与IPC双向语音对讲，支持HDMI音频，支持0通道预览，支持子码流录像；

■标准机柜式安装，2U 9盘位NVR，支持1个eSATA盘库，用于录像和备份，支持6T硬盘 ；

■支持HDMI与VGA同时输出，输出分辨率最高均可达3840×2160。

■支持快速云台；支持预览图像与回放图像的电子放大；

■支持按事件查询、回放、备份录像文件；

■支持所有通道同屏显示，支持4画面主流通预览，支持4路同步回放；

■提供联网集中监控管理软件

■支持市场主流IPC私有协议，可实现移动侦测，IP分配等高阶功能；

■录像机支持下列品牌IPC私有协议：大华，景阳，天视通，波粒，雄迈，海芯，朗驰，朗通，潮流，富鸿，鑫海，KTNC，佳信捷，锐达视，翔飞，博睿时代，DLINK，商智通，科力维等等；

技术参数：

| 产品型号 | NVR6001-6409EX |
| --- | --- |
| 参数分类 | 参数 | 参数值 |
| 视音频输入 | 网络视频输入 | 64路4K及以下分辨率网络摄像机接入 |
|  | 视频接入带宽 | 512M |
|  | 音频输入 | IPC复合音频输入 |
| 视音频输出 | HDMI/输出 | 1路HDMI，1路VGA,分辨率：3840×2160/30Hz，1920×1080/60Hz，1280*1024/60Hz |
|  | 音频输出 | 1路RCA |
| 视音频编解码 | 视频格式 | H.265/H.264 /MJPEG |
|  | 录像分辨率 | 12M/8M/5M/3M/1080P/720P |
|  | 解码回放 | 最大支持4路4K或者16路1080P回放 |
| 录像管理 | 录像模式 | 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、 |
|  |  | 报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像 |
|  | 回放模式 | 即时回放、常规回放、事件回放、外部文件回放、日志回放 |
|  | 备份模式 | 常规备份、事件备份、录像剪辑备份 |
| 硬盘驱动器 | 硬盘接口 | 9个SATA+1个eSATA硬盘接口 |
|  | 最大容量 | 每个接口支持容量最大6TB的硬盘 |
| 外部接口 | 网络接口 | 2个，RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 |
|  | USB接口 | 3个，2个USB2.0接口前置，1个USB3.0 接口后置 |
|  | 串行接口 | 全双工标准RS-485接口 |
|  | 报警输入 | 4路报警输入、低电平有效，绿色接线柱接口 |
|  | 报警输出 | 4路报警输出，继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC可编程 |
| 网络管理 | 网络协议 | ONVIF2.4、IPV4、UPNP、NTP、SADP、PPPOE、DHCP等 |
| 其他 | 电源规格 | ATX110-220V 250W 50-60Hz |
|  | 产品功耗 | ≤30W（不含硬盘） |
|  | 工作温度 | -10℃～+55℃ |
|  | 工作湿度 | 10％～90％ |
|  | 产品尺寸 | 440*432*90毫米 |
|  | 包装尺寸 | 539*530*225毫米 |
|  | 产品重量 | 10KG【含包装不含硬盘】 |
|  | 周转箱尺寸 | 555*545*250毫米 【2台：555*545*470毫米/21公斤】 |
|  | 安装方式 | 台式安装 |