产品型号：BQ200E

产品名称：200万红外半球型摄像机

一、  产品简介

◆200万高清CMOS方案、低功耗多接口

◆支持标准ONVIF协议和GB28181协议

◆自动曝光、自动白平衡、自动增益

◆支持H.264、MJPEG图像压缩编码

◆采用进口红外灯夜视可达5-10米

◆支持USB无线WiFI/3G扩展【选购】

◆支持使用自动光圈接口和自动光圈镜头【选购】

◆支持G711编解码标准，支持双向语音对讲【选购】

◆支持POE供电，可直接通过POE交换机供电【选购】

◆支持背光补偿、数字宽动态、3D降噪、去雾等功能

◆支持云服务、支持P2P远程、支持手机远程轻松访问

◆强大的平台支持能力，无缝对接ONVIF和GB28181协议

◆采用高性能传感器，拥有高分辨率和逼真的色彩还原度

◆强大的个性化定制支持，开发式SDK方便各行业客户自主开发

◆支持双码流，主码流本地监看和录像，子码流远程浏览和录像机

◆网络接口和电源接口，均经过国家权威机构认证，抗压等级为6KV

- 技术参数

| 参数类型 | 产品型号：BQ200E |
| --- | --- |
| 传感器 | 1/2.7英寸逐行扫描CMOS |
| 有效像素 | 1920*1080 |
| 最短延时 | 0.16s |
| 镜头界面 | CS |
| 日夜转换 | IR-CUT双滤光片切换 |
| 信噪比 | 大于50dB |
| 增益控制 | 自动 |
| 白平衡 | 自动 |
| 曝光 | 自动 |
| WiFI/3G | 支持【选购】 |
| 音频规格 | 支持【选购】 |
| 音频标准 | G711编码 |
| 视频标准 | H.264/JPEG压缩 |
| 视频帧率 | 1-30FPS |
| 双码流 | 支持 |
| 视频码率 | 32k~12Mbps码率可调 |
| 支持协议 | HTTP,TCP/IP,UDP,SMTP,DDNS,DNS,SNTP,BOOTP,DHCP,FTP,NTP |
| 镜头焦距 | 定焦镜头和变焦镜头可选 |
| 最低照度 | 0.02Lux/F1.6(彩色) |
| 报警界面 | 1路输入，1路输出【选购】 |
| 视频接口 | 1路10/100M以太网，RJ45接口 |
| 心跳机制 | 支持 |
| 产品电压 | DC12V |
| 产品功耗 | <3W |
| 防护等级 | IP66 |
| 工作湿度 | 10%~90% |
| 工作环境 | -20℃~+80℃ |